## EM223-I/O数字量8输入/8输出扩展模块

EM223-I/O数字量8输入/8输出扩展模块技术指标

| 电源 |
| --- |
| 系统电压 | 输入电压 | AC36V （-15% / +20%） |
| 输入输出通道 |
| DI通道 | 通道数 | 8 |
|  | 性能指标 | 0~24V DC |
|  | 光电隔离电压 | 2500VDC |
|  | 脉冲频率(最大) | 80KHz |
|  | 额定电压 | 24VDC、4mA |
|  | 最大连续电压 | 30VDC |
| DO通道 | 通道数 | 8 |
|  | 性能指标 | 常用继电器，开关容量5A/30VDC、 5A/250VAC |
|  | 触点隔离电压 | 2000VDC |
|  | 响应时间 | 10ms |
|  | 最大连续电压 | 5~30V DC或5~250V AC |
| 物理特性 |
| 安装方式 | 导轨安装 |
| 模块尺寸 | 72mm(W)*80mm(H)*62mm(D) |
| 环境条件 |
| 运输和存储 | 工作环境温度 | 0℃~55℃ |
|  | 工作环境相对湿度 | 5%~95%，无凝结 |
|  | 储存环境湿度 | -40℃~70℃ |
|  | 储存环境相对湿度 | 5%~95%，无凝结 |
|  | 海拔 | 0米~2000米 |
|  | 大气压 | 86~106Pa |
|  | 自由下落 | 带运输包装的跌落高度1米，带产品包装跌落此数5次 |